江苏省中等职业学校学生学业水平考试

康复类技能考试考点建设标准

(征求意见稿)

根据《省教育厅省财政厅关于做好中等职业学校学业水平考试技能考点标准化建设的通知》（苏教职﹝2017﹞27号）等文件要求，制定康复类技能考试标准化考点建设标准。

一、考点基本情况

1.考核专业

本考点主要考核康复类中康复技术专业与中医康复保健专业。

2.考试内容及其形式

考试内容为通用技能中的康复评定技术、运动治疗技术、物理因子治疗技术、作业治疗技术、腧穴定位、推拿、刮痧。采用实际操作与信息化综合实训平台相结合的方式进行考试。

二、考点建设要求

1.场地及工位

康复专业类技能考试场所建设应保证采光照明、安全卫生、通风防火。标准化计算机房2间，每间面积不小于90m2，每间计算机数量55台以上，能保证50名考生同时在线考试，每个考场预留5%以上的备用工位。

康复治疗实训室2间，面积不小于100m2；传统康复治疗实训室2间，面积不小于100m2，所有实训室都能提供15个病床位。

2.考试通用设备

（1）硬件设备种类及数量、技术参数 (含服务器配置、学生机配置)

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号、配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | （1）处理器（CPU）主频≥2.0GHz； （2）内存≥4GB； （3）硬盘容量≥500G； （4）显示器尺寸≥19英寸； （5）操作系统Win7。 | 100 | 单个机房配置学生机45、教师机2、备用机3，共2个机房。 |
| 2 | 服务器 | （1）处理器（CPU）：配置≥1个 主频≥2.4GHz 核心数≥6 线程数≥12 服务器级； （2）内存：配置≥16GB*1 2400MHz DDR4 内存； （3）硬盘：配置3块600G 10K SAS 硬盘； （4）RAID卡：标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6/3盘镜像，调整缓存读写比例等功能； （5）网卡：配置≥4个千兆以太网接口。 | 1 |  |

（2）软件及运营环境

| 序号 | 名称 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营环境 | （1）系统要求必须是window7及其以上，64位，磁盘剩余空间超过100G及其以上； （2）浏览器：谷歌56及以上版本。 |
| 2 | 网络 | （1）机房千兆交换网络环境，光纤直连汇聚交换机； （2）网速带宽500M及以上。 |
| 3 | 网速 | （1）ping exam.chanjet.com，具有 32 字节的数据，往返行程的估计时间(以毫秒为单位)少于30ms； （2）机房单台计算机用浏览器访问：http://www.speedtest.cn/ ，在线网速测试，上行2MB以上，下行3MB以上。 |
| 4 | 考试软件 | 康复类技能学业水平考试系统 |
| 5 | 辅助软件 | （1）办公软件：OFFICE2010套件； （2）输入法：搜狗拼音、搜狗五笔。 |
| 6 | 考试平台 | 安装考试平台，采用局域网本地考试方式。 |

如采取虚拟机配置，应保证性能不低于上述要求。

（3）康复治疗实训室设备器材（每间）

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT床 | 190×125×50cm | 张 | 15 |
| 2 | PT凳 | 62×45×40～52cm | 张 | 15 |
| 3 | 立式空调 | 3匹 | 台 | 2 |
| （4）传统康复治疗实训室设备器材（每间） |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 推拿床 | 190×125×50cm | 张 | 15 |
| 2 | 刮痧椅 | 普通 | 张 | 15 |
| 3 | 推拿巾 | 普通 | 条 | 20 |
| 4 | 刮痧板 | 普通 | 块 | 20 |
| 5 | 刮痧油 | 100-200ml | 瓶 | 20 |
| 6 | 立式空调 | 3匹 | 台 | 2 |

3.基础设施建设

考点建设应当遵循国家教育考试标准化考点建设规范，网上巡查系统可以与省级指挥中心互联互通，并与省标准化考点综合管理平台实现数据与业务互联。

（1）网上巡查系统：应当保证考场监考人员与考生均在监控覆盖内，无死角。摄像机图像能够稳定传输到控制室的显示设备上。确保对考试全过程不间断录像，考生可以进场开始到考试结束10分钟内的录像需要予以保存，保存时间不得少于六个月。重点部位应当配备监控，如工位监控等。在一个考试周期的时间里，不得出现死机、视频中断等影响正常使用的现象。考点系统能够实现和省级指挥中心的互联互通，实现对视频图像的实时图像点播、远程控制、存储和备份、历史图像的检索和回放、与其它系统的数据接口、音视频实时流的双向编解码、系统的人机交互、用户与权限管理、网络与设备管理、网络信息安全管理、统一命名规则等功能。

（2）广播系统：配备校园广播系统，可单独针对考场区域进行广播。

（3）身份识别系统：可对考生、考务工作人员的身份证、人脸、指纹等进行身份采集与验证。支持混合验证模式，包括但不限于人脸、二代身份证、指纹。内置公安部指定安全模块，非接触性自动读取身份证芯片中的指纹、照片、文字等信息，防止使用假冒身份证的行为，支持身份证内含指纹信息与现场指纹进行比对；指纹算法符合公安部要求。系统支持现场拍照，并对考生的照片进行自动人脸识别，识别速度≤2秒/人。

（4）作弊防控系统：能够有效屏蔽考场范围内的移动、联通、电信全部2G、3G、4G、5G（暂按3300-3600MHZ和4800-5000MHZ，最终按照5G商用频谱调整）频段。屏蔽其它信号种类：对讲机U段、对讲机V段、WIFI、蓝牙、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具（作弊用橡皮擦、手表、格尺、看字笔、眼睛探头等）；可增改、定制、扩展其它信号种类：GPS（卫星定位）等。

（5）网络配套建设：按需配备交换机、机柜等设备，做好网络布线工作，要求考试机器单独组网，百兆到桌面，与服务器之间千兆互联；重点设备应当双路供电，并配备UPS不间断电源，支持3小时以上不间断供电。

（6）网络安全建设：配备防火墙等网络安全设备。

三、考点运营管理

1.管理人员

考点应设立主任、副主任，考点主任负责本考点的全面工作，主持本考点的考试实施，考点副主任协助考点主任工作。

2.技术团队

考点设立系统管理组，负责保障本考点的网络运行安全、畅通，确保各类机器设备正常运转，处理各类突发事件，负责考试数据的下载、回收、上报等工作。